## Slide 1
Moteur électrique à mouvement linéaire et composé
Université Abdel Malek Essaadi
Faculté des Sciences
Tétouan
Master Mécatronique
Proposé par:
Prof. jaouad diouri
présenté par:
Ouezgan kamal

## Slide 2: Plan
Introduction
Généralité
Configurations du moteur électrique
Moteur à mouvement linéaire
moteur à mouvement composé
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Le moteur électrique est une machine qui converti l’énergie électrique en énergie mécanique.
la conception initialement sous forme linéaire ,puis sous la forme tournante
moteurs à mouvement linéaires :moteurs faire des mouvements de translation
moteurs à mouvement composé :moteurs capables d’effectuer des mouvements multidirectionnels

## Slide 4: Généralité
La condition essentielle de conversion de l’énergie électrique en énergie mécanique (« fonctionnement moteur ») est donnée par la loi de Lorentz :
De même l’induction électromagnétique est exprimée par la forme locale de la loi de Faraday
etr : représente la force électromotrice de transformation (correspondant au fonctionnement des convertisseurs statiques)
ed : représente la fém de déplacement qui est à l’origine du fonctionnement des générateurs (freins).
où le flux magnétique couplé de peut varier dans le temps et dans l’espace soit Ψ(xi, t) ce qui permet de répartir en deux tensions (« forces électromotrices »)

## Slide 5: Configurations du moteur électrique
Le moteur électrique peut être représenté, de la façon la plus simple, par un élément tridimensionnel (figure 1) dans lequel deux armatures cylindriques coaxiales effectuent un mouvement de translation (à la vitesse Vi [m · s−1]) et/ou de rotation (à la vitesse ni [tr · s−1]).

## Slide 6
On distingue deux catégorie du moteur électrique :
Moteur à mouvement linéaire
Moteur à mouvement composé

## Slide 7
Moteur à mouvement linéaire

## Slide 8: description

## Slide 9: Divers type des moteur linière
Moteur linéaire asynchrone
Moteur linéaire synchrone
Moteur linéaire à courant continu

## Slide 10: Le schéma de la figure représente un moteur linéaire, rapporté à un trièdre trirectangle Oxyz, le déplacement de l’induit s’effectuant selon l’axe longitudinal à la vitesse mécanique
Principe de fonctionnent

## Slide 11: EFFETS SPECIAUX

## Slide 12: La différence entre moteur tournant et moteur linéaire
Le moteur linéaire diffère du moteur rotatif par les points fondamentaux suivants :
circuit magnétique (inducteur) ouvert aux deux extrémités, ce qui donne en outre la possibilité d’y ménager soit un nombre pair, soit un nombre impair, voire fractionnaire de pôles ;
induit généralement massif, donc sans direction privilégiée pour les courants ;
entrefer important et occupé, dans sa majeure partie, par l’induit.

## Slide 13: Inducteur simple sans circuit magnétique de retour
STRUCTURE

## Slide 14: Inducteur simple avec circuit magnétique de retour
STRUCTURE

## Slide 15: Inducteur en forme d’échelle
STRUCTURE

## Slide 16
Inducteur composite
STRUCTURE

## Slide 17: CARACTERISTIQUES
B=Bmaxe[j(wt- kx)]
le champ d’induction résultant est de la forme
B=Bmaxe[j(wt- kx)]
le glissement :
S =

## Slide 18: Bilan des puissances
Puissance fournie au rotor : Pr=Pe-Pjs-Pf
Pertes joules rotor : Pjr=sPr
Pertes joules stator : Pjs=3RcIc2
Puissance mécanique : Pm=Pr-Pjr
Force de traction : F=Pr/Vs

## Slide 19
Avantage et inconvénient
Haute précision en translation
vitesse en fonctionnement précis
faible inertie
Maintenance minime
Avantage
Inconvénient : coût assez élevé

## Slide 20
Champ d’application
Transport et manutention
Bras de lecture de disques durs,CD –Rom et DVD
Le train à moteur linéaire de type Maglev (surnommé Tinimo)

## Slide 21
Champ d’application
Motorisation de porte d’ascenseur
Centre de fraisage à grande vitesse

## Slide 22
Moteur à mouvement composé
Moteur à deux degrés de liberté mécanique
Moteur à trois degrés de liberté mécanique
Moteur capable de faire des mouvements deux ou multidirectionnels:

## Slide 23: Moteur à deux degrés de liberté mécanique
Les forces d’origine électromagnétique peuvent être utilisées pour créer des mouvements de rotation, de translation, voire les deux mouvements simultanément, donnant alors une moteur tournante linéaire
Version asynchrone d’un moteur tournant linéaire
Version « réluctante » d’un moteur tournant linéaire

## Slide 24: Moteur à deux degrés de liberté mécanique
Caractéristique
Grande précision
plus grande fiabilité des servomécanismes
l’élimination des transmissions mécaniques

## Slide 25: Moteur à trois degrés de liberté mécanique
La conception d’un moteur à trois degrés de liberté mécanique:
Translation
Rotation
pivotement
Jusqu’à présent , aucune réalisation industrielle n’est disponible de ce type des moteurs

## Slide 26: Moteur à trois degrés de liberté mécanique
moteur à plusieurs degrés de liberté est développé généralement à partir de la combinaison de deux types de moteurs linéaires : moteur linéaire sphérique et moteur linéaire tubulaire, chacun de ces moteurs pouvant être du type asynchrone ou synchrone à réluctance.
moteur linéaire sphérique

## Slide 27: Moteur à trois degrés de liberté mécanique
Cet ensemble possède 18 degrés de liberté théorique et 13 contraintes de surface, ce qui donne 5 degrés de liberté absolue, à savoir :
rotations de (2) autour de Ox1, Ox2, Ox3 ;
rotation de (3) autour de Ox1 ;
translation de (3) suivant Ox1.
En général, on choisit un type de moteur avec trois degrés de liberté, qui sont :
translation parallèle à Ox1 de (3) ;
rotation autour de Ox2 de (2) ;
rotation autour de Ox3 de (2).

## Slide 28
Conclusion

## Slide 29
Merci de votre attention